Установка панели декоративной на изделия «Прогресс»

Инструкция

1.Распаковать шкаф. См. – Рис.1.

2.Распаковать панель декоративную. См. – Рис.1.

3.Распаковать болты-опоры М12.

4.Завернуть болты-опоры в резьбовые втулки, расположенные в нижней части рамы шкафа, выдержав размер 100 мм от пола до нижней поверхности боковой панели.

См. – Рис.1.

5.Вставить панель декоративную в направляющие, расположенные на нижних боковых стенках шкафа, см. – Рис.1.

Следя за тем, чтобы загибы боковин декоративной панели вошли в пазы направляющих, движением от себя, довести панель декоративную до упора в переднюю нижнюю стенку рамы шкафа. См. – Рис.2.